Czerwionka-Leszczyny 19.11.2009 r.

Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach

44-230 Czerwionka-Leszczyny

ul. 3 Maja 42

W związku zapytaniem innych firm do SIWZ na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia parkingu wraz z budową I etapu konstrukcji parkingu” udzielam odpowiedzi na zadane pytania.

Pytania pierwszej firmy.

- Czy konstrukcja nawierzchni ma być wykonana bez nawierzchni z kostki jak wynika z przedmiaru robót?

- Inwestor w aktualnym przedmiarze robót uzupełnił przedmiar o studnię fi 1200, lecz nie ma wpustów, proszę o uzupełnienie przedmiaru o wpusty.

Odpowiedź.

- Zamawiający nie przewiduje wykonania nawierzchni z kostki brukowej w obecnym etapie z uwagi na ograniczone środki na wykonanie zadania.

- Należy uzupełnić przedmiar o pozycję nr 41.

KNR-W 2-18 0524-02–Wpusty uliczne z podłączeniem do studzienki rewizyjnej.–szt4.

Jednocześnie podajemy pytania i odpowiedzi kolejnej firmy:

Pytanie 1.

Czy inwestor nie przewiduje profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz warstwę odsączającą pod podbudowę?

Poz. 7 – pozycja niewłaściwa zmieniająca rażąco kubaturę podbudowy, robociznę, oraz pracę sprzętu – należy zastosować KNR 2-31 0114-05 oraz 0114-06 krotność-5

Poz. 8 pozycja niewłaściwa zmieniająca rażąco kubaturę podbudowy, robociznę, oraz pracę sprzętu – należy zastosować KNR 2-31 0114-07 oraz 0114-08 krotność-12

Zastosowanie pozycji zamiennych jest możliwe w przypadku braku właściwych w cenniku.

Poz. 9 – przed tą pozycją należy wykonać: rowek pod krawężnik i ławy krawężnikowe oraz wykonanie ławy betonowej z oporem

Poz. 10 – przed tą pozycją należy wykonać: rowek pod obrzeże i ławy i ewentualne wykonanie ławy betonowej zwykłej czy z oporem

Poz. 24 – zapewne dotyczy dróg utwardzonych

Poz. 30 – przed pozycją należy wykonać włączenie do studni poprzez wiercenie otworu 325 mm jako wcinka KNR – W 2-18-0803-07

Z opisu wynika, że jest to kaskada wewnętrzna. Kaskady kalkuluje się wg KNR-W2-18 0522-03 oraz dodatkowo KNR –W 2-18 0421-05, + 3 szt. Kształtek-trójnik, kolano, obejma

Poz. 32 – zapewne jest to wcinka jak opis w poz. 30, proszę o jasne sformułowanie.

Poz. 33 – pozycja obejmuje tylko podstawę studni a zapomniano o całej reszcie. Studnie rewizyjne w gotowym wykopie, z której wynika głębokość, średnica, tonaż włazu, pierścień obniżający, ilość studni itd.

Poz. 34 – dotyczy jak poz. 33 i można się domyślić, że chodzi o średnicę 1200 mm.

Wykazane braki pozycji i niewłaściwe

Odpowiedź.

W związku z koniecznością podania ceny ryczałtowej za wykonanie zadania, przedmiar robót pełni rolę wyłącznie poglądową.

W cenie jednostkowej Wykonawca powinien zawrzeć wszystkie niezbędne koszty związane z wykonaniem zadania, które może skalkulować w oparciu o sugerowane katalogi KNR lub w oparciu w własną kalkulację ceny jednostkowej, w oparciu o:

- projekt budowlany

- wizję w terenie

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

W związku z czym w cenie jednostkowej krawężnika należy wkalkulować koszt wykonania rowku i ławy pod krawężnik,

w cenie jednostkowej studni kanalizacyjnej uwzględnić wszelkie koszty związane z jej wykonaniem i podłączeniem.