Czerwionka-Leszczyny 20.11.2009 r.

Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach

44-230 Czerwionka-Leszczyny

ul. 3 Maja 42

W związku zapytaniem firmy do SIWZ na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia parkingu wraz z budową I etapu konstrukcji parkingu” udzielam odpowiedzi na zadane pytania.

Pyt. 1.
Przedmiotowy zakres robót zawiera wykonanie kanalizacji deszczowej oraz
nawierzchni parkingu. W dokumentach zamieszczonych na stronie internetowej
brak dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej (plan sytuacyjny,
profil, wykaz studni) dla pełnego opisu przedmiotu zamówienia prosimy o
usunięcie w/w braków i zamieszczenie brakujących rysunków.

Odpowiedź.
Zamieszczono rysunki:
a) projekt zagospodarowania działki
b) profil kanalizacji deszczowej
c) szczegół studzienki kanalizacyjnej
d) szczegół wpustu ulicznego
e) szczegół wykopu

Pyt. 2.
W przedmiarze robót dotyczącym kanalizacji deszczowej w pozycji 19,20
Zamawiający przyjął szerokość 0,6 m. Jednocześnie przyjął technologię
wykonania wykopów o ścianach prostych z pełnym umocnieniem. Zgodnie z
zasadami obmiarowania robót przy wykopach umocnionych o ścianach pionowych
dla średnic rurociągów powyżej 150 mmm najmniejsza szerokość wykopu w
świetle powinna wynosić 0,9 m. W związku z tym prosimy o skorygowanie
przedmiarów w pozycji 19,20 poprzez zmianę szerokości podsypki z 06 m na 0,9
m

Odpowiedź
Obmiar pozycji nr 19 i 20 powinien wynosić:
(106+13.42+14.38+7.6+17.13+2.45+4.33)*0.9 = 148,78m2
Nadmienia się jednak, że oczekuje się podania od oferentów ceny ryczałtowej.
W przypadku ceny ryczałtowej, rozliczenie inwestycji nie będzie dokonywane
kosztorysem powykonawczym. Wszelkie różnice powykonawcze w ilościach robót
nie mogą spowodować zmiany ceny ryczałtowej.

Pyt. 3.
Dla oceny poprawności obmiarów dla robót ziemnych prosimy o załączenie do
przedmiarów działań matematycznych w celu weryfikacji przyjętych wartości
dla głębokości szerokości i wysokości wykopów.

Odpowiedź
Szerokość wykopu zgodnie z odpowiedzią Ne pytanie nr 2.
Zamieszczono profil kanalizacji z którego można wyliczyć głębokość wykopu.

Pyt 4.
W pozycji 26 i 27 Zamawiający przyjął odwóz nadmiaru gruntu na odległość
łączną 5 km (1+4). Czy Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce składowania
zgodnie z przedmiarem robót, a także czy nie będzie naliczał opłat z tytułu
składowania i utylizacji (brak takiej pozycji w przedmiarze robót)

Odpowiedź
Zamawiający pozwala na rozplantowanie gruntu na własnej działce we wskazanym
miejscu.
Odległość wywozu będzie zatem wynosiła do 0,5km.