Czerwionka-Leszczyny 21 11 2009 r.

W związku z zapytaniem firmy dotyczącym dokumentacji przetargu „Budowa kanalizacji deszczowej odwodnienia parkingu wraz z budową I etapu konstrukcji parkingu” zamieszczam pytania i odpowiedzi.

Pyt 1.
W pozycji 5 przedmiaru robót podstawa wyceny dotyczy transportu do 1 km
natomiast w treści widnieje odległość do 10 km. W związku z tym powinna być
dodatkowa pozycja za odwóz do 10 km ponad 1 km. Prosimy o wprowadzenie
odpowiedniej korekty.

Odpowiedź
Urobek należy wywieźć na odległość do 1km - rozplantować na działce
inwestora.

Pyt 2.
W pozycji 37 podstawa wyceny dotyczy studzienki ulicznej betonowej o
średnicy 500 mm natomiast w treści pozycji widnieje studzienka o średnicy
1200 mm. Jaką studzienkę przyjąć do wyceny?

Odpowiedź
Należy zmienić podstawę wyceny w pozycji nr 37 na KNR-W 2-18 0515-01 -
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1200 mm wykonywane
metodą studniarską w gruncie kat.I-II - głębokość 3 m. Do wyceny przyjąć
studnię 1200mm.